## Slide 1: Laboratorio de Microprocesadores Trabajo práctico Nº1 Interrupciones Grupo 1
Lisandro Álvarez
Tomás González
Rocío Parra
Gonzalo Reina

## Slide 2: Diseño
Sistema de control de acceso

## Slide 3: Objetivos
Requerimientos
Formas de identificación
  PIN de 8 dígitos
  Tarjeta magnética
Contraseña: pin de 4 o 5 dígitos
Bloqueo al tercer intento consecutivo
Funcionalidades para todos los usuarios:
  Cancelar intento
  Cambiar contraseña
Funcionalidades para administradores:
  Agregar, desbloquear, eliminar
Herramientas disponibles
Microprocesador FRDM-K64F
Encoder rotativo
Lector de tarjetas
Display de siete segmentos
LEDs

## Slide 4: Interfaz de navegación
Input de pin y contraseña: encoder rotativo
  Click corto: enter
  Click medio: back
  Click largo: cancelar
  Presionar y girar: control de brillo
Input de tarjeta: lector Magtek
Output: display y LEDs
Modos: Access y Config
Más detalles en manual de usuario

## Slide 5: Implementación
Arquitectura de Firmware

## Slide 6: División en módulos y jerarquía
Control de acceso
GPIO
Display
Lector Magtek
Encoder rotativo
Siete segmentos
Tarjeta magnética
LEDs
Base de datos
SysTick
App
HAL
Drivers

## Slide 7: Comunicación entre capas
Callback: en la inicialización, recibo a qué función debo llamar con los eventos “hacia afuera”
Proveo servicios
Escribo y envío callbacks para procesar eventos “de abajo”
Utilizo servicios

## Slide 8: Módulos
Encoder
Timer
Display
Tarjeta
Database

## Slide 9: Rotary Encoder
Usuario: Cambiar números, brillo, configurar sistema, agregar usuarios…
Es complicado para la aplicación manejar estas señales…
Button, pull-up, N.O

## Slide 10: Rotary Encoder (Continuación)
Mayor nivel de abstracción, acciones predefinidas!

## Slide 11: Rotary Encoder (Continuación)
ABSTRACCIÓN

## Slide 12: Rotary Encoder (Continuación)
Implementación… Complicado? Mucho tiempo de procesamiento?
Tablas en memoria, poco código!

## Slide 13: Timers
Drivers -> SysTick
Aplicación -> Timers
Facilidad de uso (capa de Aplicación)
Independización de SysTick

## Slide 14: Display interface
Única capa a la que accede la aplicación
Wrappers para llamados a funciones ya implementadas de driver
Manejo de marquesina (buffer de datos internos)
Gran cantidad y variedad de servicios para facilitar el código a alto nivel de la aplicación.
Manejo de brillo
Manejo de blinking
Manejo de escritura y de leds

## Slide 15: Display interface

## Slide 16: Display drivers
IMPLEMENTACIÓN
B
O
C
A
Buffer de datos
Tablas en memoria, poco código!

## Slide 17: Loop de dibujo
O
BLINK
BRIGHTNESS
?
No
Yes
Updates
Display
Show Nothing
Draw
Position
Interrupt
dibujo

## Slide 18: Leds drivers
IMPLEMENTACIÓN
true
true
false
Buffer de datos booleanos
Misma lógica interna que para el display.

## Slide 19: Freedom leds drivers
Manejo de 3 colores
Interfaz con GPIO.H

## Slide 20: Lectura de tarjetas magnéticas
Tarjeta track 2
Servicios a app: ninguno
Callback a app: nueva lectura
Eventos: success / fail
Posibles servicios a futuro: organizar datos
Lector Magtek
Callback a HAL: análogos a app
Interrupciones dedicadas (enable, clock): eventos bajo nivel
Interrupción periódica (systick): procesamiento con FSM, eventos alto nivel

## Slide 21: Lectura de tarjetas: máquina de estados
IDLE
WAITING
SS
READING
DATA
READING
LRC
START
SS
ES
SUCCESS
SUCCESS
DATA
STOP
DATA
DATA
FAIL
STOP
STOP
STOP
Generación de eventos
Enable callback: START, STOP
Clock callback: DATA
Eventos de software: STOP (error), SS, ES, SUCCESS, FAIL

## Slide 22: Base de datos
¿Qué tanta memoria uso?
¿Qué tan genérico es mi código?
Memoria asignada estáticamente

## Slide 23: Base de datos: implementación
IDs y passwords guardados caracter a caracter
  Versátil (p. ej.: contraseña alfanumérica)
  Rápida comparación
Guardo la última query
  Acelero la búsqueda
  No complico la interfaz
Implementación sencilla
database.h
database.c

## Slide 24: Medición de tiempo en interrupciones

## Slide 25: Gracias por su atención